-p42-


TV-LOEPEN
D
ISO 9999 21.06.03
REINECKER MAX-LUPE
01/94

Draagbare monochrome TV-loep.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* De Max-Lupe is een zeer compact toestel met aan de onderzijde een camera,
aan de bovenkant een scherm (diagonaal: 9 cm) en aan de voorzijde de
bedieningsknoppen. De bovenkant van het toestel is ñ 45ø gekanteld, wat de
leesbaarheid van het scherm ten goede komt.
* Het monochrome matrixscherm genereert groene letters op een zwarte
achtergrond. Dit soort scherm staat borg voor een contrastrijk beeld.
* Het camerabeeld wordt in gedigitaliseerde vorm weergegeven.
* De vergroting is door middel van een schakelaar instelbaar, men heeft de
keuze tussen 6 maal of 13 maal.
* Zeer handig is de toets waarmee een beeld kan worden vastgehouden.
Hiermee wordt het mogelijk het toestel te verplaatsen of op te heffen
zonder dat het oorspronkelijke beeld verdwijnt.
* De overige bedieningsknoppen bestaan uit een aan/uit-schakelaar, een
regelaar voor de lichtsterkte en een knop voor beeldinvertering (zwarte
tekens op een groene achtergrond of omgekeerd).
* Twee rolwieltjes maken een vlotte beweging over het papier mogelijk.
* Het toestel wordt standaard geleverd met een netstroomadapter en een
hoesje. Optioneel zijn oplaadbare batterijen met bijhorende batterijlader
en een draagtas verkrijgbaar.

* Producent: REINECKER REHA-TECHNIK
Sandwiesenstraáe 19
D - 64665 Alsbach - H„hnlein
Tel.: +(49) 6257 48 97
Fax: +(49) 6257 25 61

* Verdelers: Belgi‰: VAN HOPPLYNUS VISION CARE
Nederland: STICHTING HBS

* Prijs: Belgi‰: 71.495 BEF (januari '94, excl. B.T.W.)
Nederland: 2.979 NLG (januari '94, incl. B.T.W.)

* Voeding: Standaard via netstroomadapter
Optioneel via oplaadbare batterijen (autonomie: ñ 2,5 uur)

* Afmetingen: 180 x 88 x 83 mm
* Gewicht: 0,740 kg