-p43-


TV-LOEPEN
USA
ISO 9999 21.06.03
SEEWELL LEESMUIS MODEL 73
01/94

Draagbare monochrome TV-loep.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Het Seewell Model 73 bestaat uit een handcamera met ingebouwde ver-
lichting en een conversie-eenheid.
* Het systeem kan aangesloten worden op ieder TV-toestel. De conversie-
eenheid zorgt voor de verbinding tussen de camera en de TV.
* Het handcameraatje staat op vier pootjes en moet over het papier heen en
weer geschoven worden. Aan de lens van de camera bevindt zich een ring om
het beeld scherp te stellen.
* De handcamera wordt geleverd met 3 onderstellen waarvan de pootjes
telkens een andere (veranderlijke) lengte hebben. De vergroting is
afhankelijk van de lengte van de gebruikte pootjes en van de diagonaal van
het gebruikte TV-scherm.
* Het hele systeem is draagbaar en kan overal waar men over een TV-toestel
beschikt, gebruikt worden.
* Op de conversie-eenheid bevinden zich naast al de aansluitingen een
aan/uit-schakelaar en een schakelaar voor ge‹nverteerd beeld.
* De Seewell Leesmuis kan ook op een videorecorder aangesloten worden,
zodat het opnemen van vergrote tekst op een videocassette mogelijk is.
* Een netstroomadapter en een antennekabel worden meegeleverd.

* Producent: Seewell Reading Enhancers
USA - San Clemente, California 92672

* Verdelers: Belgi‰: ERGRA ENGELEN
Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi‰: 85.000 BEF (januari '94, incl. B.T.W.)
* Voeding: Netstroomadapter

* Afmetingen: Convertie-eenheid: 110 x 60 x 35 mm
Camera-eenheid: 130 x 60 x 25 mm

* Gewicht: Gegevens ontbreken