-p36-


BRAILLEDRUKKERS
DEU
ISO 9999 21.09.09
GEMINI
04/94

Dubbelzijdige brailledrukker voor kleine oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Deze drukker haalt een snelheid van 80 tekens per seconde.
* De gebruiker kan kiezen of er enkelzijdig of dubbelzijdig gedrukt wordt.
* Er kan gekozen worden tussen zes- en achtpunts braille.
* Er zijn verschillende brailletabellen verkrijgbaar. De gebruiker kan ook
zijn eigen brailletabel defini‰ren.
* Er kan enkel op kettingpapier gedrukt worden. Dit papier mag maximaal
33,5 cm breed zijn. E‚n blad mag maximaal 35,5 cm lang zijn.
* De gebruikte papierkwaliteit mag gaan van normaal kopieerpapier tot
hoogwaardig braillepapier.
* De Gemini heeft een buffergeheugen van 30 Kbyte (ñ30.000 tekens).
* De printer beschikt over een grafische mode.
* De bediening van het toestel gebeurt d.m.v. een toetsenbordje; voor
ziende gebruikers is er een LCD-schermpje dat de status weergeeft.
* Een ingebouwde sensor detecteert wanneer het papier op is.
* Zowel een parallelle (Centronics) als een seri‰le (RS-232) interface zijn
ingebouwd.
* Optioneel is een geluidsdempende kast verkrijgbaar.

* Producent : LUDWIG BECKER
Waldhornstraáe 25
D - 76131 Karlsruhe
Tel. : +(49) 721 368 63
Fax : +(49) 721 333 92

* Verdelers : Belgi‰ : Geen verdeler gekend
Nederland : Geen verdeler gekend
Duitsland : LUDWIG BECKER

* Prijs : Duitsland : Geluidsdempende kast : 3.427 DEM
Gemini : 29.785 DEM (oktober '93, incl. B.T.W.)

* Voeding : 200-260V / 50Hz
* Afmetingen : 535 x 455 x 205 mm
* Gewicht : 23 kg