-p37-


BRAILLEDRUKKERS
USA
ISO 9999 21.09.09
THOMAS BRAILLER
04/94

Enkelzijdige brailledrukker voor kleine oplagen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Deze enkelzijdige drukker haalt een snelheid van 42 tekens per seconde en
drukt bidirectioneel.
* Er kan gekozen worden tussen zes- en achtpunts braille.
* Er worden acht brailletabellen meegeleverd. De gebruiker kan ook zijn
eigen brailletabel defini‰ren.
* Er kan enkel op kettingpapier gedrukt worden. Dit papier mag maximaal 38
cm breed zijn. E‚n blad mag maximaal 35,5 cm lang zijn.
* De Thomas heeft een buffergeheugen van 30 Kbyte (ñ30.000 tekens).
* De printer beschikt over een grafische mode.
* Er kunnen maximaal 40 brailletekens op ‚‚n lijn afgedrukt worden in
tekstmode en 60 brailletekens per lijn in grafische mode.
* Het aantal gewenste kopie‰n kan op de printer ingesteld worden.
* Afdrukken in de lengterichting van het blad (landscape) is mogelijk.
* Een ingebouwde sensor detecteert wanneer het papier op is.
* Zowel een parallelle (Centronics) als een seri‰le (RS-232) interface zijn
ingebouwd.
* Standaard worden een voedings- en een parallelle kabel meegeleverd.
Optioneel is een seri‰le kabel verkrijgbaar.

* Producent : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY
3102 S.E. Jay Street
USA - Stuart, Florida 34997
Tel. : +(1) 407 283 4817
Fax : +(1) 407 220 2920

* Verdelers : Belgi‰ : Geen verdeler gekend
Nederland : Geen verdeler gekend
Duitsland : LUDWIG BECKER

* Prijs : Duitsland : Gegevens ontbreken
* Voeding : 210-260V / 50Hz
* Afmetingen : 630 x 290 x 240 mm
* Gewicht : 23,7 kg