-p38-


COMMUNICATIETOESTELLEN
NLD
ISO 9999 21.42.09
SCREEN BRAILLE COMMUNICATOR
04/94

Dit communicatiehulpmiddel maakt het communiceren in twee richtingen tussen
een doofblinde braillegebruiker en een ziend persoon mogelijk.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het toestel beschikt over een brailleklavier en ‚‚n achtpunts braillecel
die door de doofblinde persoon gebruikt worden en een qwerty-klavier en een
LCD-scherm voor de ziende.
* Wanneer de doofblinde tekst intikt op het brailletoetsenbord kan de
ziende deze tekst lezen op het LCD-scherm. Als de ziende tekst intikt op
het qwerty-klavier kan de doofblinde deze tekst lezen op zijn braillecel.
* Het toestel beschikt over een geheugen van 32 tekens. Dit geheugen dient
als buffer tussen hetgeen ingetypt wordt op het qwerty-klavier en hetgeen
gelezen wordt op de braillecel. Als het geheugen leeg is brandt er een LED.
* Het is mogelijk om twee Screen Braille Communicators met elkaar te ver-
binden zodat twee doofblinde personen met elkaar kunnen converseren. Het
geheugen dient in dit geval ook als buffer. Een normaal niet gebruikt
pennetje van de braillecel dient om aan te geven dat het geheugen vol is.
* Door de kleine afmetingen is het apparaat makkelijk overal mee te nemen.
* De stand van de batterij wordt aangegeven door een normaal niet gebruikt
pennetje van de braillecel.
* Een kabel om twee Screen Braille Communicators met elkaar te verbinden en
een netstroomadapter/batterijlader worden standaard meegeleverd.

* Producent : STICHTING HET LOO ERF
Afdeling Hulpmiddelen
Waldeck-Pyrmontstraat 31
NL - 7315 JH Apeldoorn
Tel. : +(31) 55 21 81 19
Fax : +(31) 55 21 80 98

* Verdelers : Belgi‰ : Geen verdeler gekend
Nederland : STICHTING HET LOO ERF

* Prijs : Nederland : 2.975 NLG (februari '94, incl. B.T.W.)
* Voeding : Via netadapter of via oplaadbare batterijen
* Afmetingen : Gegevens ontbreken
* Gewicht : Gegevens ontbreken