-p39-


DIVERSEN
SWE
ISO 9999 21.XX.XX
POLAR LCD-READER
04/94

Decoder die LCD-schermen toegankelijk maakt voor visueel gehandicapten.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Geschikt voor alfanumerieke LCD-schermen die aangestuurd worden door de
Hitachi HD44780 of aansturingen die hiermee compatibel zijn (o.a. Toshiba
TB4478, S-MOS SED1278, OKI MSM6222GS, Samsung KS0062, Sharp LH5008).
* De LCD-scherminhoud wordt omgezet naar een standaard ASCII-code die op
zijn beurt relatief eenvoudig kan omgezet worden in braille, spraak of een
grootletterscherm.
* De decoder bezit een seri‰le poort (RS-232) die kan verbonden worden met
een PC. De PC kan dan uitgerust zijn met de gewenste aanpassing (braille,
spraak of vergroting).
* Eenmaal de decoder ingesteld is op een bepaald display (m.b.v. een PC)
kan bv. een spraaksynthesizer permanent aangesloten worden.
* De producent heeft reeds een aantal aanpassingen gerealiseerd welke snel
en tegen een vaste prijs kunnen bekomen worden. Aanpassingen aan nieuwe
toestellen zijn steeds mogelijk.
* Een lijst van toestellen waarvoor reeds een aanpassing op punt staat is
te verkrijgen bij de producent.
* Enkele voorbeelden waarvoor reeds een aanpassing gerealiseerd werd :
muziekinstrumenten, telefooncentrales, laserprinters en CD-spelers.

* Producent : POLAR PRINT AB
Box 950
S - 971 28 Lule†
Tel. : +(46) 920 878 85
Fax : +(46) 920 878 86

* Verdelers : Belgi‰ : Geen verdeler bekend
Nederland : Geen verdeler bekend
Zweden : POLAR PRINT AB

* Prijs : Zweden : 10.200 SEK
(richtprijs voor op punt gestelde aanpassing, augustus '93)

* Voeding : 5V, 1A (mogelijk via netadapter)

* Afmetingen : Zonder behuizing en netadapter : 228 x 100 x 25 mm
Met behuizing, zonder netadapter : 290 x 144 x 35 mm

* Gewicht : Zonder behuizing en netadapter : 0,3 kg
Met behuizing, zonder netadapter : 1,2 kg