-p41-


LEESMACHINES - ALLEENSTAAND
DEU
ISO 9999 21.06.06
LESE AS
04/94

Autonoom OCR-systeem met Duitstalige spraakweergave.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De Lese As bestaat uit een scanner, een aangepaste PC en een bedienings-
toetsenbordje. De PC heeft een 386DX 40MHz processor, een 120 Mbyte harde
schijf, 4 Mbyte RAM-geheugen en een interne spraaksynthesizer.
* De InfoVox spraaksynthesizer beschikt over een luidspreker en een
aansluiting voor een koptelefoon.
* De glasplaatscanner is een ImageScanner 256 van Panasonic.
*  Voor de herkenning wordt het OCR-programma "Open Book" gebruikt.
* Er kunnen verschillende lettertypes met een grootte van 2 tot 10 mm her-
kend worden.
* De aanwezigheid van kolommen wordt automatisch gedetecteerd.
* Grafische elementen in een document worden automatisch weggefilterd.
* Het contrast is door de gebruiker instelbaar.
* De instellingen van het OCR-programma kunnen in een parameterbestand
bewaard worden.
* MS-DOS wordt standaard meegeleverd.

* Producent : REINECKER REHA-TECHNIK
Sandwiesenstraáe 19
D - 64665 Alsbach - H„hnlein
Tel. : +(49) 6257 48 97
Fax : +(49) 6257 25 61

* Verdelers : Belgi‰ : VAN HOPPLYNUS VISION CARE
Nederland : Geen verdeler bekend
Duitsland : REINECKER REHA-TECHNIK

* Prijs : Belgi‰ : Op aanvraag
Duitsland : 14.605 DEM (december '93, incl. B.T.W.)

* Voeding : Gegevens ontbreken
* Afmetingen : Gegevens ontbreken
* Gewicht : Gegevens ontbreken