-p42-


LEESMACHINES - ALLEENSTAAND
DEU
ISO 9999 21.06.06
LESEFIX
04/94

Compact OCR-systeem met Duitstalige spraakweergave.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De LeseFix bestaat uit een scanner, een herkenningseenheid en een
spraaksynthesizer die in ‚‚n behuizing zitten. Bovenop het deksel van de
scanner bevindt zich een afneembaar bedieningstoetsenbord.
* De scanner is een HP glasplaatscanner met een resolutie van 300 dpi.
* De vorm van de toetsen en de taktiele punten op de toetsen maken het
apparaat eenvoudig bedienbaar. De bediening is vergelijkbaar met de
bediening van een videorecorder : een woord teruggaan, een woord verder
gaan, pauzeren, stoppen,...
* Het toetsenbord heeft een ingebouwde luidspreker en een aansluiting voor
een hoofdtelefoon. Het geluidsvolume is regelbaar.
* Het toestel bevat een OCR-programma van Calera.
* Er kunnen verschillende lettertypes met een grootte van 6 tot 24 punten
herkend worden. Matrix-tekst kan ook herkend worden.
* De ori‰ntatie (portrait of landscape) van het document en de aanwezigheid
van kolommen worden automatisch gedetecteerd. Grafische elementen in een
document worden automatisch weggefilterd.
* De kontrastinstelling gebeurt automatisch.
* De installatie is eenvoudig : de stekker in het stopcontact steken.

* Producent : FRANK AUDIODATA
Postfach 1161
Kriegsstraáe 13-15
D - 68790 Oberhausen - Rheinhausen
Tel. : +(49) 7254 505 0
Fax : +(49) 7254 55 79

* Verdelers : Belgi‰ : Geen verdeler bekend
Nederland : Geen verdeler bekend
Duitsland : FRANK AUDIODATA

* Prijs : Duitsland : 14.835 DEM (oktober '93, incl. B.T.W.)
* Voeding : 230V / 50Hz
* Afmetingen : 485 x 285 x 145 mm
* Gewicht : 10 kg