-p43-


LEESMACHINES - ALLEENSTAAND
DEU
ISO 9999 21.06.06
LESESYSTEM REC AC / BR
04/94

Autonoom OCR-systeem met Duitstalige spraakweergave.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Dit systeem bestaat uit een scanner, een OCR-programma, een weergave-
eenheid en een IBM-compatibele PC met een 40 MHz 386 processor, een 120
Mbyte harde schijf, 4 Mbyte RAM-geheugen, een 31/2 inch floppy drive en een
numeriek bedieningsklavier.
* Er zijn drie versies beschikbaar naargelang de weergave-eenheid :
  - De REC AC wordt geleverd met een Duitstalige spraaksynthesizer.
    De spreeksnelheid en het geluidsvolume zijn instelbaar. Aansluiting
    van een koptelefoon is mogelijk.
  - De REC BR wordt geleverd met een Tieman Minibraille brailleleesregel
    (20 achtpunts pi‰zo-cellen + 2 statuscellen). De herkende tekst kan ook
    in kortschrift braille gelezen worden.
  - De REC AC/BR wordt geleverd met spraaksynthesizer en de Minibraille.
* De scanner is een HP glasplaatscanner met een resolutie van 300 dpi.
* De tekstherkenning wordt gedaan door het Recognita Plus programma.
* De herkenningssoftware detecteert kolommen automatisch. Grafische
elementen worden automatisch weggefilterd.
* Er kunnen verschillende lettertypes herkend worden.

* Producent : TIEMAN DEUTSCHLAND GmbH
Fritzlarer Straáe 25
D - 34613 Schwalmstadt
Tel. : +(49) 66 91 200 12
Fax : +(49) 66 91 235 07

* Verdelers : Belgi‰ : Geen verdeler bekend
Nederland : Geen verdeler bekend
Duitsland : TIEMAN DEUTSCHLAND GmbH

* Prijs : Duitsland : Gegevens ontbreken
* Voeding : Gegevens ontbreken
* Afmetingen : Gegevens ontbreken
* Gewicht : Gegevens ontbreken