-p47-


TV-LOEPEN
SWE
ISO 9999 21.06.03
MAGNILINK SYSTEM SCHOOL
04/94

Volledige TV-loep-opstelling die vooral afgestemd is voor gebruik in een
klassituatie.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* Het System School bestaat uit een ergonomische werktafel, een camera op
statief, een afstandscamera, een kleurenmonitor en een leesplateau.
* Er kan gekozen worden tussen een monitor met een schermdiagonaal van 14"
of met een diagonaal van 21". In beide gevallen gaat het om een
kleurenmonitor.
* De vergrotingsfactor voor het beeld van de leestafelcamera ligt tussen 5
en 30 maal voor de 14" monitor en tussen 7,5 en 45 voor de 21" monitor. De
vergroting die het beeld van de afstandscamera biedt is afhankelijk van de
afstand tot het schoolbord.
* Het werken in split-screen mode (het beeld van de ene camera op de
bovenste helft van het scherm en dat van de andere camera op de onderste
helft) is ‚‚n van de basiskenmerken van het System School.
* Elektronische beeldafdekking, een elektronisch gevormde referentielijn en
beeldinversie behoren tot de mogelijkheden.
* Voor het beeld van de leestafelcamera kan gekozen worden uit zes kleuren
voor de letters en de achtergrond.
* Mogelijke opties zijn : een gemotorizeerde leestafel en een camera die op
een schrijfmachine gemonteerd wordt.

* Producent : LOW VISION INTERNATIONAL
Verkstadsgatan 5
S - 35246 V„xj”
Tel. : +(46) 470 145 90
Fax : +(46) 470 298 01

* Verdelers : Belgi‰ : LVI BELGIE
Nederland : LVI NEDERLAND

* Richtprijs : Op aanvraag
* Voeding : 230V/50Hz
* Afmetingen : Afhankelijk van de configuratie
* Gewicht : Afhankelijk van de configuratie