-p13-


Vergelijkende test :
Draagbare 40-cellige brailleleesregels

Roderik Erens
Ton Verhulst
Gerrit Van den Breede

1. Inleiding

Wanneer u op zoek bent naar een brailleleesregel die nog enigszins
gemakkelijk mee te nemen is en qua afmetingen goed te combineren is met een
draagbare computer (notebook), dan komt u al snel uit op een leesregel met
40 braillecellen. In een rugzak is de combinatie van zo'n leesregel met
notebook-computer redelijk draagbaar en daardoor mee te nemen naar diverse
werkplekken. Voor blinde studenten en scholieren is deze combinatie
interessant omdat zij op die manier zowel thuis als op school de leesregel
en de computer bij de hand hebben.
Voor onze test hebben we ons beperkt tot de 40-cellige draagbare leesregels
waarop een draagbare computer bevestigd kan worden en die momenteel in
Belgi‰ en/of Nederland geleverd worden. De Portabraille 45 van Tieman is
niet meegenomen omdat de opvolger hiervan, de Combibraille 45, rond de
zomer zal uitkomen. Deze leesregel zullen we eind dit jaar testen samen met
andere leesregels met ingebouwde spraaksynthesizer, zoals de 40-cellige
Braudi van Data Braille Service en de Inka van Baum. Eveneens ontbreken de
computers waarin de leesregel is ge‹ntegreerd. Omdat zij compacter zijn dan
de combinatie van draagbare computer met leesregel, vormen ze een mogelijk
alternatief. Het gaat met name om de Notex 486 van Papenmeier, de David van
Baum en de Combibraille PC van Tieman (volgt de MasterBraille op).
In deze test komen volgende toestellen aan bod : de ABT340 van Alva, de
ConvertiBraille Plus van KTS, de PowerBraille van TeleSensory en de
Braille-Access / Quattron Braillebox van Access Systems International en
Quattron Techniek. Deze leesregels zijn uitgebreid bekeken en getest met
verschillende toepassingsprogramma's. In dit artikel geven we u onze
belangrijkste bevindingen. We willen benadrukken dat al de geteste
configuraties voor MS-DOS bedoeld zijn en zonder extra software niet voor
MS-Windows geschikt zijn.

2. Algemene kenmerken en service

Bij aanschaf van een leesregel is de service die door de leverancier
geleverd wordt zeer belangrijk. Om de diverse funkties van de leesregel
goed te leren kennen is instructie door de leverancier wenselijk. Bij alle
leveranciers kan men terugvallen op telefonische ondersteuning.
Een onderhoudscontract waarbij de leesregel regelmatig wordt schoongemaakt
en kleine mankementen direct worden verholpen, verlengt de levensduur van
de leesregel en is aan te raden, ook al is het vrij prijzig.
Een duidelijke handleiding moet meegeleverd worden in diverse leesvormen en
liefst in het Nederlands. Ze is pas helemaal compleet als ze is aangevuld
met een zelfinstruktieprogramma (tutorial).
Een eenvoudige installatieprocedure is belangrijk om de leesregel zelf op
een computer aan te sluiten. Aangezien de toepassingssoftware zich ieder
jaar verder ontwikkelt en nieuwe mogelijkheden biedt, zal de
aanstuursoftware van de leesregel regelmatig aangepast moeten worden, opdat
het apparaat niet op korte termijn achterhaald zou zijn. Het gratis ter
beschikking stellen van elke update zou een basisonderdeel van de service
moeten zijn.

======================================================================
TABEL 1 : Algemene kenmerken
======================================================================
ABT340
Geteste versie aanstuursoftware: 3.86r

Nederland
Leverancier: Alva
Richtprijs [1]: 14.995 NLG
Prijs installatie [1]: 495 NLG
Prijs instructie (per dag) [1]: 850 NLG
Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 1.395 NLG

Belgi‰
Leverancier: Sensotec

Richtprijs [1]: 288.797 BEF
Prijs installatie [1]: Inbegrepen
Prijs instructie (per dag) [1]: 14.938 BEF
Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 28.880 BEF

Handleiding
Duidelijkheid: Goed
Taal: Nederlands / Engels
Leesvormen: Zwartdruk / Diskette / Braille

Zelfinstruktieprogramma (tutorial): Nee
Eenvoudigheid van de installatie: Goed
Gratis updates verkrijgbaar: Ja
----------------------------------------------------------------------
Braille-Access / Quattron Braillebox
Geteste versie aanstuursoftware: 3.03

Nederland
Leverancier: Quattron Techniek
Richtprijs [1]: 11.600 NLG
Prijs installatie [1]: Inbegrepen
Prijs instructie (per dag) [1]: 800 NLG
Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 1.160 NLG

Belgi‰
Leverancier: Acces Systems Int., 't Harlekijntje, Erocos
Richtprijs [1]: 220.000 BEF
Prijs installatie [1]: Inbegrepen
Prijs instructie (per dag) [1]: 12.000 BEF
Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 30.000 BEF

Handleiding
Duidelijkheid: Matig
Taal:
Leesvormen: Zwartdruk / Diskette

Zelfinstruktieprogramma (tutorial): Nee
Eenvoudigheid van de installatie: Zeer goed
Gratis updates verkrijgbaar: Ja
----------------------------------------------------------------------
PowerBraille
Geteste versie aanstuursoftware: 2.02

Nederland
Leverancier: Lameris Ootech
Richtprijs [1]: 14.000 NLG
Prijs installatie [1]: Inbegrepen
Prijs instructie (per dag) [1]: 900 NLG
Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 1.600 NLG

Belgi‰
Leverancier: Brailleliga

Richtprijs [1]: 195.187 BEF
Prijs installatie [1]: Inbegrepen
Prijs instructie (per dag) [1]: -
Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: -

Handleiding
Duidelijkheid: Zeer goed
Taal: Engels
Leesvormen: Zwartdruk / Diskette / Braille / Audiocassette

Zelfinstruktieprogramma (tutorial): Ja
Eenvoudigheid van de installatie: Goed
Gratis updates verkrijgbaar: Ja
----------------------------------------------------------------------
ConvertiBraille Plus
Geteste versie aanstuursoftware: 1.2

Nederland
Leverancier: -
Richtprijs [1]: -
Prijs installatie [1]: -
Prijs instructie (per dag) [1]: -
Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: -

Belgi‰
Leverancier: Data Braille Service

Richtprijs [1]: 302.000 BEF
Prijs installatie [1]: Inbegrepen
Prijs instructie (per dag) [1]: 15.000 BEF
Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 30.000 BEF

Handleiding
Duidelijkheid: Matig
Taal: Duits / Engels
Leesvormen: Zwartdruk / Diskette / Braille

Zelfinstruktieprogramma (tutorial): Nee
Eenvoudigheid van de installatie: Goed
Gratis updates verkrijgbaar: Ja
======================================================================

[1]  Prijzen exlusief B.T.W.

3. Technische kenmerken

Een draagbare leesregel moet compact en licht zijn. Dit geldt ook voor de
notebook-computer en de netadapter voor het herladen van de batterijen. De
geteste leesregels beschikken allemaal over een slaapstand waardoor de
werkduur van de batterijen wordt verlengd. Een andere optie die de werkduur
van de batterijen verlengt, is het automatisch aan- en uitschakelen van de
leesregel tegelijk met de computer. Men kan daardoor nooit vergeten de
leesregel uit te zetten. Het is tevens handig om te kunnen opvragen hoe
lang nog gewerkt kan worden op de batterijen.
Een leesregel kan serieel of parallel aangesloten worden. Het is bijzonder
nuttig als de gebruikte aansluiting op de leesregel is doorgelust, zodat
nog andere randapparaten van dezelfde seri‰le of parallelle poort gebruik
kunnen maken. Zeker bij draagbare computers waarop vaak slechts ‚‚n
parallelle en ‚‚n seri‰le poort zit, is het doorlussen belangrijk zodat
toch een printer en/of modem tegelijk met de leesregel kunnen worden
gebruikt.
De ABT340 en de Braille-Access / Quattron Braillebox hebben een aantal
extra braillecellen waarop statusinformatie wordt getoond. Men heeft daar-
door altijd de positie van de cursor en het braillevenster en eventueel
meer statusinformatie direct bij de hand. Alle leesregels geven
ondersteunende geluidssignalen, hoewel dit bij de ene uitgebreider is dan
bij de ander.
De bediening van de leesregel gebeurt via de toetsen op het toestel.
Daarnaast zijn cursor-routingtoetsen (‚‚n per braillecel) handig om de
cursor snel naar een bepaalde plaats op het scherm te halen.
Een door de leverancier programmeerbare microprocessor in de leesregel
geeft de mogelijkheid om de software up-to-date te houden en om nieuwe
funkties toe te voegen aan de leesregel. Hierdoor groeien de gebruiksmoge-
lijkheden van de leesregel mee met de ontwikkelingen van de toepassings-
software en van nieuwe besturingssystemen.

======================================================================
TABEL 2 : Technische kenmerken
======================================================================
ABT340

Afmetingen (b x d x h): 31 x 30 x 3 cm
Gewicht: 2,4 kg
Gewicht compleet systeem [1]: ñ 5,5 kg
Automatisch aan/uit-schakelbaar: Nee
Indicatie resterende energie: Ja
Aansluitingen: 2 serieel / 1 parallel
Doorgeluste aansluitingen: Parallel
Aantal statuscellen: 3
Geluidssignalen: Goed
Aantal leesregeltoetsen: 7
Cursor-routing toetsen: Ja
Programmeerbare microprocessor: Ja
----------------------------------------------------------------------
Braille-Access / Quattron Braillebox

Afmetingen (b x d x h): 31 x 25 x 3 cm
Gewicht: 1,7 kg
Gewicht compleet systeem [1]: ñ 4,7 kg
Automatisch aan/uit-schakelbaar: Ja
Indicatie resterende energie: Nee
Aansluitingen: 1 serieel / 1 parallel
Doorgeluste aansluitingen: Parallel
Aantal statuscellen: 2
Geluidssignalen: Matig
Aantal leesregeltoetsen: 4 x 6 [3]
Cursor-routing toetsen: Nee [4]
Programmeerbare microprocessor: Nee
----------------------------------------------------------------------
PowerBraille

Afmetingen (b x d x h): 31 x 30 x 4 cm
Gewicht: 2,5 kg
Gewicht compleet systeem [1]: ñ 5,7 kg
Automatisch aan/uit-schakelbaar: Nee
Indicatie resterende energie: Ja
Aansluitingen: 1 serieel / 1 parallel
Doorgeluste aansluitingen: Serieel
Aantal statuscellen: Geen [2]
Geluidssignalen: Goed
Aantal leesregeltoetsen: 6
Cursor-routing toetsen: Ja
Programmeerbare microprocessor: Nee
----------------------------------------------------------------------
ConvertiBraille Plus

Afmetingen (b x d x h): 30 x 30 x 5 cm
Gewicht: 2,8 kg
Gewicht compleet systeem [1]: ñ 5,7 kg
Automatisch aan/uit-schakelbaar: Nee
Indicatie resterende energie: Ja
Aansluitingen: 1 serieel
Doorgeluste aansluitingen: Serieel
Aantal statuscellen: Geen [2]
Geluidssignalen: Matig
Aantal leesregeltoetsen: 12
Cursor-routing toetsen: Ja
Programmeerbare microprocessor: Ja
======================================================================

[1]  Stemt overeen met het gewicht van de leesregel, van een gemiddelde
notebook-computer en van de netadapter.
[2]  De PowerBraille en de ConvertiBraille tonen, indien gewenst, de
statusinformatie op de cellen van de leesregel z‚lf.
[3]  De besturing gebeurt d.m.v. vier identieke multifunctionele toetsen.
Met elk van deze toetsen kunnen negen funkties geactiveerd worden.
[4]  De Braille-Access / Quattron Braillebox beschikt niet over de
klassieke cursor-routingtoets bij iedere braillecel, maar wel over een
cursor-routingfunktie die door de leesregeltoetsen geactiveerd wordt.
4. Lezen

Een aantal besturingsfunkties die het lezen van teksten vergemakkelijken,
vinden we bij al de geteste leesregels terug. Voorbeelden hiervan zijn :
- Het koppelen van de systeemcursor aan een aantal toetsen van de lees-
regel. Deze werken dan als de pijltjestoetsen op het computertoetsenbord.
- Het overslaan van lege regels op het scherm.
- Het direct springen naar de eerste of laatste schermregel (waar vaak
belangrijke informatie van het toepassingsprogramma staat).
- Het springen naar een willekeurige schermregel die je wilt lezen.
Het lezen van teksten wordt verder ook versneld door lege schermhelften
over te slaan. Een andere optie die prettig is bij het lezen is de
woordomslag. Deze funktie zorgt ervoor dat het laatste woord van een
braillevenster niet in twee gekapt wordt, maar als eerste woord in het
volgende braillevenster staat.
Handig is wanneer u tijdens het lezen attent gemaakt wordt op attributen
van de tekst. Deze geven vaak titels of belangrijke tekstgedeelten aan. Het
weergeven van attributen kan op twee manieren :
- Via de braillepuntjes op de statuscellen.
- Met behulp van de braillepunten 7 en/of 8 op de braillecellen waarin de
attributen voorkomen.
Het lezen van tabellen stelt speciale eisen. Het braillevenster dient z¢
ingesteld te kunnen worden, dat het samenvalt met de beginpositie van een
tabelkolom. Dit om een kolom van boven naar beneden te kunnen lezen zonder
dat het braillevenster steeds naar de eerste positie van de nieuwe
schermregel springt. Het kan bovendien handig zijn indien een venster op
het scherm (dat samenvalt met ‚‚n kolom) kan gedefinieerd worden, waar-
binnen de leesregel moet lezen.
Het kan soms nuttig zijn te kunnen springen naar de vorige positie waar de
leesregel heeft gestaan (vb : als men naar regel 25 is gesprongen om de
programma-informatie te lezen en vervolgens terug naar de tekst wil
springen).

======================================================================
TABEL 3 : Lezen
======================================================================
ABT340

Overslaan lege schermhelften: Ja
Weergave van attributen: Ja [1]
Woordomslag: Ja
Lezen van kolommen: Ja
Lezen binnen een venster: Nee
Terugspringen naar vorige positie: Nee
----------------------------------------------------------------------
Braille-Access / Quattron Braillebox

Overslaan lege schermhelften: Ja
Weergave van attributen: Ja [2]
Woordomslag: Nee
Lezen van kolommen: Nee
Lezen binnen een venster: Nee
Terugspringen naar vorige positie: Nee [3]
----------------------------------------------------------------------
PowerBraille

Overslaan lege schermhelften: Nee
Weergave van attributen: Nee
Woordomslag: Nee
Lezen van kolommen: Ja
Lezen binnen een venster: Ja
Terugspringen naar vorige positie: Nee
----------------------------------------------------------------------
ConvertiBraille Plus

Overslaan lege schermhelften: Nee
Weergave van attributen: Nee
Woordomslag: Nee
Lezen van kolommen: Ja
Lezen binnen een venster: Nee
Terugspringen naar vorige positie: Ja
======================================================================

[1]  Zowel op de statuscellen als met puntje 8 wordt de lezer per
brailleteken attent gemaakt op attributen.
[2]  Eenmaal per seconde komen puntje 7 of 8 omhoog om aan te geven waar
hoofdletters en attributen in de tekst staan. Deze optie vertraagt echter
de werking van de leesregel.
[3]  Deze optie is toegevoegd aan versie 3.03 van de software, die nog niet
geleverd kon worden voor de test. Het zou met deze versie mogelijk worden
om tot drie posities terug te springen.
5. Schrijven

Het schrijven van teksten of invoeren van gegevens stelt weer andere eisen
aan de leesregel. Het moet duidelijk zijn waar de tekst wordt ingevoerd.
Daarom dient de plaats van de cursor binnen het braillevenster makkelijk te
kunnen worden teruggevonden. Bij al de geteste leesregels kunnen ver-
schillende vormen voor de cursor worden ingesteld, gaande van alleen puntje
8 tot en met alle 8 braillepunten met eventueel de mogelijkheid van een
knipperende cursor. In het geval van 8 braillepunten moet men het karakter
onder de cursor kunnen lezen door deze even weg te halen.
Bij alle leesregels kan het braillevenster springen naar de positie waar de
systeemcursor staat en deze vervolgens blijven volgen. Bij de leesregels
met cursor-routing kan de systeemcursor met een druk op een toets naar de
gewenste braillecel gehaald worden. Hiermee kan men de cursor gemakkelijk
verplaatsen naar de plaats waar men nieuwe tekst wil invoeren of een
tikfout corrigeren.
De PowerBraille heeft de volgende nuttige optie : het braillevenster kan
meeschuiven met het invoeren van tekst van zodra de cursor kolom 32 heeft
bereikt. Dit heeft als voordeel dat men altijd de woorden voor en achter de
ingevoerde tekst op de leesregel heeft.
Bij twee leesregels kan door de aanstuursoftware een 8-punts brailleklavier
gesimuleerd worden op het PC-toetsenbord. De PowerBraille kan zelfs via dit
brailletoetsenbord bediend worden, wat zeer snel werkt.

======================================================================
TABEL 4 : Schrijven
======================================================================
ABT340

Cursor van de leeslijn weg te halen: Ja
Cursor naar braillecel (cursor-routing): Ja
Meeschuiven braillevenster: Nee
Brailletoetsenbord-optie: Nee
----------------------------------------------------------------------
Braille-Access / Quattron Braillebox

Cursor van de leeslijn weg te halen: Ja
Cursor naar braillecel (cursor-routing): Ja / Nee [2]
Meeschuiven braillevenster: Nee
Brailletoetsenbord-optie: Nee
----------------------------------------------------------------------
PowerBraille

Cursor van de leeslijn weg te halen: Ja [1]
Cursor naar braillecel (cursor-routing): Ja
Meeschuiven braillevenster: Ja
Brailletoetsenbord-optie: Ja
----------------------------------------------------------------------
ConvertiBraille Plus

Cursor van de leeslijn weg te halen: Ja
Cursor naar braillecel (cursor-routing): Ja
Meeschuiven braillevenster: Ja
Brailletoetsenbord-optie: Ja
======================================================================

[1]  Dit moet men zelf eerst programmeren.
[2]  De cursor kan met ‚‚n druk op een leesregeltoets tot op 5 posities
nauwkeurig bij een braillecel worden geplaatst. Hierna moet men nog een
paar maal op de links- of rechts-toets drukken voor een exacte
positionering.

6. Schermoverzicht

Het braillevenster moet een overzicht van het beeldscherm kunnen geven.
Daarbij is het van belang om te weten welke de positie (regel, kolom) van
het braillevenster is en waar de systeemcursor zich bevindt. Bij al de
geteste leesregels is deze informatie te lezen op de statuscellen of op te
vragen op de 40 cellen van de brailleleeslijn.
Tevens moet je uitgebreide informatie kunnen opvragen over de attributen,
de alfanumerische tekens en grafische tekens op het beeldscherm. Je moet
bijvoorbeeld kunnen opvragen of de attributen van bepaalde gebieden op het
scherm afwijken t.o.v. van de rest van het scherm. Je moet ook de ASCII-
waarde kunnen opvragen van grafische tekens op het scherm. De geteste lees-
regels geven de mogelijkheid om in zekere mate informatie op te vragen over
attributen en grafische tekens in de tekst.
Vaak worden afwijkende attributen (vb.: een oplichtende balk in een
rolluikmenu) op het scherm gebruikt als softcursor. Het handigste is dan
dat de besturingssoftware deze softcursors automatisch herkent en volgt.
Indien de besturingssoftware niet zo intelligent is moet de gebruiker eerst
z‚lf de te volgen softcursor instellen. De eerste methode werkt het snelst,
maar gaat wel eens de mist in wanneer diverse softcursors op het scherm
staan. De tweede methode werkt gegarandeerd, maar vergt veel handelingen en
een goed doorzicht van de beeldscherminhoud.
De funktie van het zoeken naar een tekststring maakt het mogelijk om het
braillevenster snel naar een bepaald woord op het scherm te bewegen. Een
andere nuttige funktie is het zoeken naar attributen, waarvan men bijvoor-
beeld weet dat op die plaats de invoer van gegevens dient te gebeuren.
Het werken met toepassingssoftware wordt versneld wanneer er meldingen op
de leesregel verschijnen zodra er ergens op het scherm iets verandert. Nog
beter is het als hieraan automatisch een aktie van de leesregel gekoppeld
kan worden, bijvoorbeeld dat het braillevenster naar een bepaalde positie
op het scherm springt.
Een optie die zeker in de schoolsituatie niet mag ontbreken is een visuele
indikatie op het beeldscherm, die aangeeft waar het braillevenster zich
bevindt. Deze optie is niet alleen belangrijk voor de ziende die mee kijkt,
maar ook voor een slechtziende braillelezer die deze visuele indikatie
gebruikt bij de ori‰ntatie op het scherm.

======================================================================
TABEL 5 : Schermoverzicht
======================================================================
ABT340

Automatisch volgen van de softcursor: Ja
Softcursors gemakkelijk in te stellen: Zeer goed
Zoeken naar tekststring: Nee
Zoeken naar attribuut: Ja / Nee [3]
Automatische melding : Nee
Acties bij veranderingen: Nee
Visuele indikatie: Ja
----------------------------------------------------------------------
Braille-Access / Quattron Braillebox

Automatisch volgen van de softcursor: Ja
Softcursors gemakkelijk in te stellen: N.v.t [1]
Zoeken naar tekststring: Nee
Zoeken naar attribuut: Ja
Automatische melding : Nee
Acties bij veranderingen: Nee
Visuele indikatie: Ja / Nee [5]
----------------------------------------------------------------------
PowerBraille

Automatisch volgen van de softcursor: Nee
Softcursors gemakkelijk in te stellen: Slecht [2]
Zoeken naar tekststring: Nee
Zoeken naar attribuut: Nee
Automatische melding : Ja [4]
Acties bij veranderingen: Ja
Visuele indikatie: Ja
----------------------------------------------------------------------
ConvertiBraille Plus

Automatisch volgen van de softcursor: Nee
Softcursors gemakkelijk in te stellen: Goed
Zoeken naar tekststring: Ja
Zoeken naar attribuut: Ja
Automatische melding : Ja
Acties bij veranderingen: Nee
Visuele indikatie: Nee
======================================================================

[1]  Er kan geen softcursor gedefini‰erd worden.
[2]  Van veel gebruikte programma's zijn profielen meegeleverd waarin de
softcursors al zijn gedefinieerd.
[3]  Dit kan bereikt worden door de softwarecursor te defini‰ren als een
attribuut en daarop te zoeken.
[4]  Dit gebeurt m.b.v. een macro.
[5]  Deze optie is wel aanwezig, maar werkte slecht in de door ons geteste
versie van de software en stoort de werking van de leesregel.
7. Instellingen

De leesregel moet op een intelligente manier kunnen samenwerken met een
toepassingsprogramma. Ieder toepassingsprogramma stelt specifieke eisen aan
de instellingen van de leesregel. Het is daarom noodzakelijk om op een
eenvoudige manier de instellingen van de leesregel te kunnen veranderen.
Een menu dat op het scherm kan worden opgeroepen is daarbij praktisch.
Helemaal fraai is wanneer binnen dit menu een hulpfunktie kan worden op-
geroepen, die uitleg geeft over de menu-items en de instelmogelijkheden.
Het is prettig dat instellingen die veel gebruikt worden, zoals
bijvoorbeeld het schakelen tussen soft- en hardwarecursor, snel te bedienen
zijn met een leesregeltoets.  Wanneer  de  instellingen  voor  een  bepaald
toepassingspro-
gramma gemaakt zijn, dan moeten ze opgeslagen kunnen worden in een profiel
dat weer geladen kan worden zodra opnieuw met dat toepassingsprogramma
wordt gewerkt. Het is ideaal als tijdens het werken met een
toepassingsprogramma tussen diverse profielen (die optimaal zijn aangepast
aan bepaalde funkties van dat programma) kan worden gewisseld. Het is
wenselijk dat de leverancier goede profielen (m‚t documentatie) voor
frequent gebruikte toepassingsprogramma's meelevert.
Wanneer u behoorlijk vertrouwd bent geraakt met de leesregel dan wilt u
misschien toetsen een andere funktie geven. Eventueel wilt u door een druk
op een toets van de leesregel een funktie van het toepassingsprogramma
aktiveren. Denk bijvoorbeeld aan : een scherm vooruit springen in WP 5.1,
waarbij u de cursor weer op de bovenste regel wilt hebben. Dit is een
handige funktie om direct vanaf de leesregel te kunnen bedienen. Over het
algemeen betekent het zelf programmeren van de toetsen van de leesregel dat
u een grondige kennis van de mogelijkheden van de leesregel ‚n van het
toepassingsprogramma moet hebben.

======================================================================
TABEL 6 : Instellingen
======================================================================
ABT340

Instellingen m.b.v. menu: Ja
Uitgebreide hulpfunktie: Nee [2]
Veelgebruikte funkties de toetsen: Goed
Profielen eenvoudig zelf te maken: Ja
Profielen laden: Ja
Profielen wisselen: Nee
Profielen bijgeleverd: Nee
Programmeerbare leesregeltoetsen: Nee
----------------------------------------------------------------------
Braille-Access / Quattron Braillebox

Instellingen m.b.v. menu: Ja
Uitgebreide hulpfunktie: Nee
Veelgebruikte funkties de toetsen: Matig
Profielen eenvoudig zelf te maken: Ja
Profielen laden: Ja
Profielen wisselen: Nee
Profielen bijgeleverd: Nee
Programmeerbare leesregeltoetsen: Nee
----------------------------------------------------------------------
PowerBraille

Instellingen m.b.v. menu: Ja
Uitgebreide hulpfunktie: Ja
Veelgebruikte funkties de toetsen: Matig [3]
Profielen eenvoudig zelf te maken: Ja
Profielen laden: Ja
Profielen wisselen: Ja
Profielen bijgeleverd: Ja
Programmeerbare leesregeltoetsen: Ja [5]
----------------------------------------------------------------------
ConvertiBraille Plus

Instellingen m.b.v. menu: Nee [1]
Uitgebreide hulpfunktie: Nee
Veelgebruikte funkties de toetsen: Zeer goed
Profielen eenvoudig zelf te maken: Nee [4]
Profielen laden: Ja
Profielen wisselen: Nee
Profielen bijgeleverd: Nee
Programmeerbare leesregeltoetsen: Nee
======================================================================

[1]  De ConvertiBraille heeft geen menu, maar wordt geheel bediend met de
leesregeltoetsen.
[2]  Er is een korte omschrijving van de funktie van elke menu-optie.
[3]  Bij de basisinstelling van de leesregel missen we een aantal veel
gebruikte funkties op de leesregeltoetsen. Het is echter mogelijk deze
funkties zelf toe te kennen.
[4]  Profielen moeten gemaakt worden door in een tekstbestand de codes die
de funkties van de leesregel aangeven te veranderen.
[5]  Men kan macro's (kleine programma's) maken waarin diverse funkties van
de leesregel gecombineerd kunnen worden en waar funkties van het
toepassingsprogramma tussen kunnen worden geplaatst. Het maken van deze
macro's gebeurt via het menu van de PowerBraille.

8. Uitbreidingen

Bij aanschaf van de leesregel is het verstandig naar de toekomst te kijken.
In een werksituatie is het vaak noodzakelijk om met een 80-cellige
leesregel te gaan werken. Het is praktisch wanneer deze dezelfde bediening
heeft als de draagbare leesregel die men onderweg of thuis gebruikt. We
zien daarom bij verschillende producenten de evolutie naar een gamma van
leesregels met een verschillend aantal cellen, maar met identiek dezelfde
bediening.

======================================================================
TABEL 7 : Uitbreidingen
======================================================================
ABT340
Ook leverbaar met: 20, 80, 2 x 80 cellen

Uitbreidingen: Keypad [2], Spacepad [3], NVI [4]

Ondersteuning van MS-Windows
- Window Bridge: Ja
- Virgo: Nee
- Protalk: Ja

Ondersteuning van OS/2
- Screen Reader/2: Ja
----------------------------------------------------------------------
Braille-Access / Quattron Braillebox
Ook leverbaar met: 20, 27, 80 cellen
Uitbreidingen: -

Ondersteuning van MS-Windows
- Window Bridge: Nee
- Virgo: Nee
- Protalk: Nee

Ondersteuning van OS/2
- Screen Reader/2: Nee
----------------------------------------------------------------------
PowerBraille
Uitbreidingen: -

Ook leverbaar met: 80 cellen [1]

Uitbreidingen: Screen-Power-Int. [5], BrailleMate

Ondersteuning van MS-Windows
- Window Bridge: Ja
- Virgo: Ja
- Protalk: Ja

Ondersteuning van OS/2
- Screen Reader/2: Nee
----------------------------------------------------------------------
ConvertiBraille Plus
Ook leverbaar met: 20, 80 cellen

Uitbreidingen: -

Ondersteuning van MS-Windows
- Window Bridge: Nee
- Virgo: Nee
- Protalk: Ja

Ondersteuning van OS/2
- Screen Reader/2: Nee
======================================================================
[1]  De TeleSensory Navigator 80 heeft iets andere toetsen maar gebruikt
dezelfde besturingssoftware.
[2]  Het Alva KeyPad is een toetsenbordje dat aangesloten wordt op de
leesregel en waarmee vooralsnog alleen het menu van de ABT340 mee bediend
kan worden.
[3]  Het Alva SpacePad is een module met 25 verticaal geplaatste cellen met
cursor-routing en zorgt voor een betere ruimtelijke ori‰ntatie op het
scherm. Deze module kan zowel links als rechts naast de leesregel worden
geplaatst en beschikt tevens over een ingebouwd KeyPad.
[4]  NVI (Non Visual Interface) is software die door Alva ontwikkeld werd
om een spraaksynthesizer en de ABT340-leesregel ge‹ntegreerd te kunnen
bedienen.
[5]  De Screen-Power-Integrated software is ontwikkeld door TeleSensory
voor een ge‹ntegreerde bediening van de PowerBraille en een
spraaksynthesizer. Nederlandstalige spraaksynthesizers worden echter niet
ondersteund.

Ga bij aankoop ook na welke uitbreidingen nuttig zijn om handig met nieuw
ontwikkelde toepassingssoftware of besturingssystemen te kunnen werken.
Met de opkomst van nieuwe grafische besturingssystemen is het belangrijk
dat de leesregel de mogelijkheid biedt te kunnen werken met de speciale
toegangssoftware die hiervoor ontwikkeld wordt. Nieuwe toepassingssoftware
(tekstverwerking, spreadsheet,...) wordt tegenwoordig bijna nog uitsluitend
ontwikkeld voor deze grafische besturingssystemen. Denk bijvoorbeeld ook
aan de CD-ROM's, die bijna allemaal ontwikkeld worden voor GUI's.

9. Conclusies

* Alva ABT340
De Alva ABT3-serie is nu ongeveer twee jaar op de markt en veel opties die
op deze leesregel ge‹ntroduceerd zijn, vinden we nu ook terug bij de
leesregels van andere producenten. De aanstuursoftware is volledig en
overzichtelijk. Zonder iets aan de basisinstellingen te veranderen kan men
al goed uit de voeten met een tekstverwerker. In de handleiding is
aangegeven welke instellingen handig zijn voor het werken met andere
programma's zoals een elektronisch rekenblad en een databank. Voor het
programmeren en toekennen van nieuwe funkties aan de leesregel is men
afhankelijk van de leverancier. U heeft daardoor niet de vrijheid om de
funkties van de leesregeltoetsen van de leesregel naar eigen gebruik aan te
passen. Uit de ontwikkeling van ondermeer het KeyPad, SpacePad en de
toegangsprogramma's voor MS-Windows en OS/2 blijkt dat de fabrikant
toekomstgericht denkt.

* Braille-Access / Quattron Braillebox
De filosofie achter deze leesregel is : een eenvoudig apparaat ontwerpen
dat gemakkelijk te bedienen is voor een redelijke prijs. De installatie is
een fluitje van een cent omdat de software zelf uitzoekt hoe de leesregel
is aangesloten. Tevens schakelt de leesregel automatisch aan of uit
tegelijk met de computer. De bediening gebeurt d.m.v. vier identieke multi-
functionele toetsen. Onder elke toets zitten zes contactpuntjes. Met elk
van deze toetsen kunnen negen funkties geactiveerd worden. Hierdoor is
altijd een toets in de buurt van de plek waar u aan het lezen bent. Om het
braillevenster 40 karakters verder of terug te laten springen moeten twee
contactpunten van eenzelfde toets tegelijk geactiveerd worden. Het gebeurde
ons toch regelmatig dat slechts ‚‚n ervan geactiveerd werd, waardoor een
niet bedoelde funktie uitgevoerd wordt. Bij aanschaf is het belangrijk om
op te letten of deze bediening voldoet. De software is vooralsnog duidelijk
gericht op gebruik met WordPerfect 5.1 en daardoor onvoldoende geschikt
voor het werken met een databank of een rekenbladprogramma. Er zijn
momenteel opties die nog niet goed werken. De software is nog in
ontwikkeling.

* TeleSensory PowerBraille
Wat bij levering van de PowerBraille direct opvalt is de uitgebreide
documentatie. De handleiding is ronduit uitstekend. Ze bevat namelijk een
zelfinstruktieprogramma (tutorial) en uitgebreide beschrijvingen van de
bijgeleverde profielen. Men moet wel Engels kennen. De leesregeltoetsen
zijn goed te hanteren, dit geldt ook voor de cursor-routingtoetsen die
ge‹ntegreerd zijn in de braillecellen. De software is zeer uitgebreid en
biedt meer dan voldoende mogelijkheden om de leesregeltoetsen van de
leesregel naar wens te programmeren. Het menu is uitgebreid en het is
daardoor soms zoeken naar de instelling die u wilt veranderen. Dit zoeken
wordt bemoeilijkt door de Engelse technische termen. Het is een gemis dat
de softcursor niet automatisch herkend wordt en het defini‰ren ervan is een
hele klus. Dit valt in de handleiding dan ook onder de titel "advanced
usage". Bij de standaardinstellingen zijn een aantal veel gebruikte
funkties niet toegekend aan de leesregeltoetsen. Een gemiddelde gebruiker
kan ze echter wel naar eigen wens veranderen en toevoegen.

* KTS ConvertiBraille Plus
De ConvertiBraille is iets flinker van formaat en gewicht dan de andere
geteste leesregels. Hierdoor staat het toetsenbord van de draagbare
computer iets hoger en wat verder af van de braillecellen dan bij de andere
apparaten. De leesregeltoetsen zitten boven de braillecellen en de cursor-
routingtoetsen bevinden zich op de voorkant van de leesregel. Ze zijn ons
inziens wat te veel weggebouwd. De software is compleet en biedt een aantal
mogelijkheden die de andere toestellen niet of slechts in beperkte mate
hebben, zoals het zoeken naar een tekststring en het terugspringen naar de
vorige positie van het braillevenster. Helaas ontbreekt een visuele
indicatie van de plaats waar het braillevenster op het scherm staat.
Hierdoor kunnen collega's of de leraar moeilijk meekijken. Een softcursor
kan redelijk eenvoudig gedefinieerd worden. Aangezien er tien onthouden
kunnen worden, wordt de automatische herkenning ervan niet gemist. Het
veranderen van instellingen gaat vlot doordat alle mogelijkheden via de
leesregeltoetsen van de leesregel bediend worden. Helaas kunnen de gemaakte
instellingen niet opgeslagen worden. Een profiel moet gemaakt worden door
codes in een tekstbestand te veranderen. Dit is tamelijk moeilijk.

VERKLARING TERMINOLOGIE
- braillecel : kubusvormig plastieken blokje met 8 gaatjes, waaruit 8
plastieken puntjes naar boven kunnen komen, waardoor een brailleteken wordt
gevormd.
- brailleleesregel, brailleleeslijn : toestel met een rij braillecellen,
waarop 20, 40, 80 of 160 tekens (letters, cijfers, leestekens,...) in
braille kunnen weergegeven worden.
- braillevenster : het gebied op het beeldscherm van de computer dat op de
brailleleesregel wordt weergegeven.
- venster : een afgebakend gebied op het computerscherm, waarbinnen zich
een bepaalde aktie kan afspelen.
- attribuut : code, toegekend aan ieder teken op het scherm, die
vetgedrukte, cursieve, knipperende,... tekst aangeeft.
- statusinformatie : al de informatie over attributen, positie van de
verschillende cursors, positie van het braillevenster, kleurgebruik op het
scherm,...
- statuscellen : extra braillecellen op een leesregel, waarop de
statusinformatie weergegeven wordt.
- hardwarecursor, systeemcursor : cursor die door de hardware gedefini‰erd
wordt. Er is nooit meer dan ‚‚n hardwarecursor.
- softwarecursors : E‚n of meer cursors die door toepassingsprogramma's
gecre‰erd worden en diverse vormen kunnen aannemen : tekstcursor,
muiscursor,...
- cursor-routing : systeem waarmee de tekstcursor direct naar een
welbepaalde plaats kan worden bewogen.
- cursor-routingtoetsen : toetsen waarmee het cursor-routingsysteem
bestuurd wordt, meestal is dit ‚‚n toets per braillecel.