-p41-


SONARTOESTELLEN
ESP
ISO 9999 12.39.06
OPTRON
09/94

Sensorsysteem dat het voor visueel gehandicapten mogelijk maakt zich
zelfstandiger te verplaatsen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De Optron bestaat uit een controle-eenheid, een hooggevoelige sensor en
een oortelefoontje.
* De sensor kan naar keuze op een bril bevestigd of op een kledingstuk
opgespeld worden. De montage op een bril wordt aanbevolen, omdat deze
stabieler is.
* De bedoeling van de sensor is om obstakels ter hoogte van het hoofd te
signaleren. Deze obstakels kunnen namelijk niet met een witte stok ontdekt
worden.
* De gebruiker kan kiezen tussen een detectiebereik van 3 of 6 meter.
* Wanneer de sensor een obstakel ontdekt, wordt via het oortelefoontje een
geluidssignaal weergegven. De toonhoogte van dit signaal verandert naarmate
het obstakel dichterbij komt.
* Het is aanbevolen de Optron te gebruiken in combinatie met een witte
stok.
* De gebruiker wordt door een geluidssignaal op de hoogte gebracht wanneer
de batterijen moeten worden bijgeladen.

* Producent : GUSTAVO ADOLFO CHAOS MARAVER
Santa Virgilia 29, 12-E
E - 28033 Madrid
Tel. : +91  381 50 58
Fax : +91  381 50 58
* Leverancier : Spanje : GUSTAVO ADOLFO CHAOS MARAVER
* Richtprijs : Spanje : Gegevens ontbreken
* Voeding : Herlaadbare batterijen (autonomie : 5 uur)
* Afmetingen : Gegevens ontbreken
* Gewicht : Gegevens ontbreken