-p42-


SONARTOESTELLEN
DEU
ISO 9999 12.39.06
ULTRASCHALL-LEITSYSTEM
09/94

Draagbare sonarsysteem dat het voor visueel gehandicapten en doofblinden
mogelijk maakt zich zelfstandiger te verplaatsen.
Technische kenmerken en mogelijkheden :
* De bedoeling van de sensor is om obstakels ter hoogte van het hoofd te
signaleren. Deze obstakels kunnen namelijk niet met een witte stok ontdekt
worden.
* Het Ultraschall-Leitsystem is een zender/ontvanger-unit die aan de witte
stok moet worden bevestigd. In principe komt iedere witte stok hiervoor in
aanmerking.
* Op het toestel zitten buiten de ultrasone zender en ontvanger een
luidspreker, een aan/uit-schakelaar, een volumeregelaar, een schakelaar om
het bereik van de ultrasone signalen in te stellen en aansluitingen voor
een koptelefoon en een batterijlader.
* Indien gewenst kan een bijkomend trilelement aangesloten worden, dat op
de witte stok gemonteerd wordt.
* De door de Ultraschall-Leitsystem uitgezonden utrasone signalen worden
teruggekaatst door een eventueel obstakel. Aan de sterkte van het
teruggekaatste signaal weet het toestel hoe ver het obstakel nog van de
gebruiker verwijderd is.
* Het volume van de geluidssignalen kan ingesteld worden. Eventueel kan men
gebruik maken van een hoofdtelefoon.
* Doordat het toestel waterdicht is kan het ook in de regen gebruikt
worden.

* Producent : REHABILITATIONS-ZENTRUM BAD LIPPSPRINGE
Bielefelder Straáe 40a
D - 4792 Bad Lippspringe
Tel. : +49  52 52 514 86
* Leverancier : Duitsland : REHABILITATIONS-ZENTRUM BAD LIPPSPRINGE
* Richtprijs : Duitsland : Gegevens ontbreken
* Voeding : Herlaadbare batterijen (autonomie : 10 uur)
* Afmetingen : Gegevens ontbreken
* Gewicht : 140 g