-p29-


Het Autonomic salon : bezoek aan de hulpmiddelenbeurs

Gerrit Van den Breede

Van 4 tot 6 november 1994 werd in Parijs reeds voor de derde maal
het internationale Autonomic salon georganiseerd. Parallel met de hulp-
middelenbeurs vonden er allerlei seminaries plaats. De exposanten waren
hoofdzakelijk afkomstig uit Frankrijk. Voor ons is deze beurs een ideale
gelegenheid om aktuele informatie te verzamelen over hoogtechnologische
hulpmiddelen voor visueel gehandicapten die bij onze zuiderburen ont-
wikkeld, geproduceerd en verkocht worden. We merkten de volgende trends :
de digitalisering en de automatisering bij een paar hulpmiddelen.

1. Digitalisering

1.1. Dikteerapparaten en memorecorders

Bij dikteerapparaten zien we dat de digitalisering steeds verder toeneemt.
Denken we in de eerste plaats aan de opkomst van de digitale memorecorders.
Deze toestelletjes hebben zowat hetzelfde uiterlijk als de klassieke
dikteerapparaten met een cassettebandje. Het fundamenteel verschil zit in
de manier waarop het geluid wordt bewaard. Bij de dikteerapparaten wordt
een minicassette met een magneetband gebruikt. De boodschappen worden na
mekaar opgenomen waardoor het zoeken naar een bepaalde boodschap een poosje
kan duren.
De memorecorders maken gebruik van een elektronisch geheugen. Naast het
voordeel (minder slijtage) van het ontbreken van mechanische onderdelen is
er bovendien de hogere snelheid waarmee men een bepaalde boodschap kan
opzoeken en terugvinden. Het is tevens mogelijk om eenvoudig en selektief
boodschapen te wissen. Een nadeel kan de korte opnameduur zijn die maximaal
zo'n 120 seconden in totaal bedraagt. Ook het aantal boodschappen en de
maximum tijdsduur per boodschap zijn eerder beperkt.
Op de beurs zagen wij het Magnum toestel van het Canadese VisuAide. Het
combineert de voordelen van het klassieke dikteerapparaat (lange opname-
duur) met die van de memorecorders (hogere zoeksnelheid, digitale opslag,
...). Dit apparaat is best te omschrijven als een dikteerapparaat waarbij
de informatie op diskette bewaard wordt. Opnames kunnen gegroepeerd worden
per onderwerp, per datum, per naam of een indeling naar keuze. Voor meer
informatie verwijzen we u naar de technische fiche in dit nummer.
1.2. TV-loepen

Vooral bij de draagbare uitvoeringen zien we dat steeds meer digitale
camera's en vergrotingsmethodes toegepast worden. Als gebruiker kan men dit
merken aan de samenstelling van het beeld : het is opgebouwd uit blokjes
die samen met het opvoeren van de vergrotingsfaktor groter worden. Een paar
voorbeelden van TV-loepen waarbij deze verschijnselen duidelijk merkbaar
zijn : de PulseData Viewpoint (zie technische fiche in IM5,3) en de
Reinecker Max-Lupe (zie technische fiche in IM8,1).

2. Autofocus en elektrische zoom bij TV-loepen

Een TV-loep met automatische scherpstelling (autofocus) maakt het lezen van
een dik boek zoals de telefoongids makkelijker : bij het naderen van de
plooi zorgt het apparaat ervoor dat het beeld scherp blijft. Naast de auto-
focus is er nu ook de elektrische zoom die bediend wordt door druktoetsen
in plaats van de manuele zoom met een draaiknop. Het in- en uitzoomen
gebeurt daardoor veel gelijkmatiger, bij gebruik door iemand met een
slechte handmotoriek.
De combinatie van beide technieken biedt de mogelijkheid om dikwijls in- en
uit te zoomen zonder zich om de scherpstelling te moeten bekommeren.
Op de beurs zagen we al verschillende prototypes bij een aantal producenten
van TV-loepen : LVI (Zweden), Axos (Frankrijk) en Technibraille
(Frankrijk).