-p36-


BRAILLELEESREGELS
ITA
ISO 9999 21.09.12
BRAVO 20/40
03/95

Leesregel voor gebruik in combinatie met een IBM-compatibele PC.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* De Bravo leesregel wordt onder het toetsenbord van de PC geplaatst.
Vooraan zit de leeslijn met boven iedere cel een cursor-routing toets. Aan
weerszijden van de rij braillecellen zitten telkens vier bedieningstoetsen.
* Het toestel bestaat in twee uitvoeringen: met 20 of met 40 achtpunts
pi‰zo braillecellen. De 20-cellige versie kan na aankoop uitgebreid worden
tot een 40-cellig model.
* Het toestel beschikt niet over bijkomende statuscellen. De
statusinformatie kan echter op de normale leeslijn getoond worden.
* Deze leesregel wordt via de parallelle poort op de PC aangesloten en is
softwaregestuurd.
* Het aanstuurprogramma kan een brailleklavier op het PC-toetsenbord
simuleren.
* De cursor wordt automatisch door de leesregel gevolgd.
* De gebruiker kan kiezen tussen zes- of achtpunts brailleweergave.
* Het toestel is compatibel met tekstgebaseerde MS-DOS toepassingen, maar
niet met MS-Windows applicaties.
* Op het scherm van de PC wordt aangegeven welk tekstgedeelte in braille
wordt getoond. Op die manier kan een ziende collega meevolgen.
* De handleiding (in zwartschrift en in braille) en een herlaadbare
batterij worden standaard meegeleverd.

* Producent: TIFLOSYSTEM S.p.A.
Vtlia IV Novembre 12/B
I - 35017 Piombino Dese (PD)
Tel.: +39  49 396 6933
Fax: +39  49 396 6950
* Leveranciers: Frankrijk: ASSOCIATION VALENTIN HAšY
Belgi‰: Geen leverancier gekend
Nederland: Geen leverancier gekend
* Richtprijs: Frankrijk: 28.388 FRF (november '94, excl. B.T.W.)
* Voeding: Netadapter of
ingebouwde herlaadbare batterij (autonomie: 10 uur)
* Afmetingen: 52 x 24 x 5 cm
* Gewicht: 4,250 kg