-p48-


TV-LOEPEN
FRA
ISO 9999 21.06.03
MEDIAVISION 39/55
03/95

Kleuren TV-loep die de keuze biedt tussen twee monitoren.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Dit systeem bestaat uit een voetstuk waarop de monitor geplaatst is, met
daarnaast de camera-eenheid die vertikaal opgesteld is en eronder een
leesplateau. De M‚diavision is zowel verkrijgbaar met de camera links van
het scherm als met de camera rechts van het scherm.
* Het toestel beschikt over een elektrische zoom en een systeem voor
automatische scherpstelling (auto-focus).
* De monitor is van het type non-interlaced. De schermdiagonaal van de
monitor is afhankelijk van het gekozen model: 39 of 55 cm.
* Bij de 39 cm monitor is de vergrotingsfactor instelbaar van 2 tot 17
maal. Bij de 55 cm monitor is de vergrotingsfactor instelbaar van 3 tot 24
maal.
* Indien gewenst kan een gewoon TV-toestel als monitor gebruikt worden.
* De kleurencamera is van het type CCD en beschikt over een ingebouwde lamp
die het leesplateau verlicht.
* Er is voldoende ruimte onder de camera om te kunnen schrijven.
* Invers beeld is mogelijk. Elektronische afdekking van een deel van het
beeld en elektronisch opgewekte ori‰ntatielijnen zijn eveneens voorzien.
* De gebruiker kan kiezen of hij in kleuren- of in monochrome mode werkt.
* De kleur van de letters en van de achtergrond kan ingesteld worden.
* Er bestaat een speciale uitvoering van deze TV-loep die het gecombineerd
werken met een PC mogelijk maakt.

* Producent: TECHNIBRAILLE - ZI de la Bonde
2, rue du Buisson aux Fraises
F - 91741 Massy Cedex
Tel.: +30  1 60 11 09 73
Fax: +30  1 60 11 21 91
* Leveranciers: Belgi‰: EDITEC, DATA BRAILLE SERVICE
Nederland: Geen leverancier gekend
* Richtprijs: M‚diavision 39: 215.000 BEF
M‚diavision 55: 229.000 BEF
(Data Braille Service, maart '95, excl. B.T.W.)
* Voeding: 220V netstroom
* Afmetingen: Gegevens ontbreken
* Gewicht: Gegevens ontbreken