-p49-


TV-LOEP/PC-COMBINATIES
FRA
ISO 9999 21.06.03
MEDIAVISION PC
03/95

Volledige werkpost voor PC- en TV-loepgebruiker.
Technische kenmerken en mogelijkheden:
* Dit systeem bestaat uit een M‚diavision kleuren TV-loep, het LP-DOS
vergrotingsprogramma, een module die de twee beelden naar ‚‚n scherm
samenbrengt en een PC met een monitor van 43 of 51 cm.
* Dit systeem is zowel verkrijgbaar met de camera links van de monitor als
met de camera rechts van de monitor.
* Werken in split-screen mode (een gedeelte van het scherm toont PC-beeld
en een ander gedeelte toont het camerabeeld) is mogelijk.
* De vergrotingsfactor van het PC-beeld gaat tot 8 maal voor tekst en tot
16 maal voor grafisch beeld. De vergrotingsfactor van het camerabeeld is
afhankelijk van de schermdiagonaal.
* De kleurencamera is van het type CCD en beschikt over een ingebouwde lamp
die het leesplateau verlicht.
* Er is voldoende ruimte onder de camera om te kunnen schrijven, tekenen of
knutselen.
* Invers beeld is mogelijk. Elektronische afdekking van een deel van het
beeld en elektronisch opgewekte ori‰ntatielijnen zijn eveneens voorzien.
* De gebruiker kan kiezen of hij in kleuren- of in monochrome mode werkt.
* De kleur van de letters en van de achtergrond kan ingesteld worden.

* Producent: TECHNIBRAILLE - ZI de la Bonde
2, rue du Buisson aux Fraises
F - 91741 Massy Cedex
Tel.: +30  1 60 11 09 73
Fax: +30  1 60 11 21 91
* Leverancier: Belgi‰: EDITEC
Nederland: Geen leverancier gekend
* Richtprijs: Systeem zonder PC: 235.000 BEF (mei '94, excl. B.T.W.)
* Voeding: Netstroom
* Afmetingen: Gegevens ontbreken
* Gewicht: Gegevens ontbreken